## Slide 1: Telnet Innovation Labs
Présente

## Slide 2: Authentification par
signal ECG
Brahmi Mohamed Amine
27/06/2019

## Slide 3: Plan
Cadre du projet
Introduction et problématique
Conclusion
Conclusion et perspective
Solution proposée
Solution et l’architecture globale du projet
Architecture
Architecture globale du projet
Réalisation
Résultat

## Slide 4
1
Cadre du projet

## Slide 5: Introduction
Les mesures physiologiques
Les mesures comportementales
Les empreintes digitales, la forme de la main, du doigt, le réseau veineux, l'œil (iris et rétine), ou encore la forme du visage.
Reconnaissance vocale, la dynamique des signatures (vitesse de déplacement du stylo, accélérations, pression exercée, inclinaison), la dynamique de frappe au clavier d'un ordinateur, la façon d'utiliser des objets, la démarche, le bruit des pas, la gestuelle.
êtes-vous prêts à transformer votre corps en mot de passe ?
5
Notes: Face à la fraude documentaire et au vol d'identité, aux nouvelles menaces telles que le terrorisme ou la cybercriminalité, et face à l'évolution logique des réglementations internationales, de nouvelles solutions technologiques sont progressiv​ement mises en œuvre. Parmi ces technologies, la biométrie.

## Slide 6: Introduction
Biométrie
Les empreintes digitales
- Certaines personnes peuvent créer de "faux doigt" en utilisant l'empreinte digitale d'une autre personne.
- Méconnaissable en cas de brûlure.
L'iris
La taille de l'iris est très variable suivant la lumière ambiante.
La fiabilité diminue proportionnellement à la distance entre l'œil et la caméra.
L'infrastructure est plus lourde.
Morphologie de la main
- Moins fiable car la forme de la main évolue
6
Notes: La biométrie​ est la science qui porte sur l'analyse des caractéristiques physiques ou comportementales propres à chaque individu et permettant l'authentification de son identité,

## Slide 7: Problématique
Signal électrocardiogramme (ECG)
Un signal électrocardiogramme provenant de la même personne peut subir des légères variations en le mesurant dans des intervalles de temps différents.
Variation d’un signal ECG
Notes: La solution proposée était basée sur un matching direct entre un certain nombre de points caractéristiques du signal en entrée et un signal de la même personne enregistrée dans une base donnée. La partie du Machine Learning n’était pas traitée, malgré son importance dans la classification et la prédiction.
DE NOS JOURS UNE AUTRE solution qui peut etre une modalité biométrique qui est l’authentification par signal ECG,

## Slide 8: Signal L'électrocardiogramme (ECG)
Signal L'électrocardiogramme (ECG)
L’ECG, est la représentation de l’activité électrique du muscle cardiaque au fur et à mesure de son évolution.
Notes: Dans ce projet, nous tenons en compte le signal ECG comme un moyen d’authentification biométrique.

## Slide 9: Solution proposée
Données réels
Données thériques
Concevoir et implémenter une solution pour l’authentification biométrique d’une personne avec un signal électrocardiogramme (ECG). Cette solution est sous forme d’un dispositif portable qui permet à l’utilisateur de s’authentifier à travers une application mobile.
Provenant de la base de données MIT-BIH
48 enregistrements dont 58 % ont été choisis au hasard collectés d’une population hétérogène.
Enregistés par un électrocardioscope.
Provenant des stagiaires de Telnet Innovation Labs
Enregistré par un capteur de fréquence cardiaque.
9

## Slide 10
2
Architecture globale

## Slide 11: Architecture de la solution proposée
1
2
3
Acquisition de signal ECG
Filtrage et extraction des caractéristiques
d’un signal ECG
Construction du modèle d’apprentissage
automatique

## Slide 12
3
Réalisation

## Slide 13: Acquisition du signal ECG
Choix du capteur de fréquence cardiaque
Module électronique utilisée pour mesurer l'activité électrique du cœur.
Extraire, amplifier et filtrer les signaux.
Agir comme un amplificateur pour aider à obtenir facilement un signal clair.
Moniteur de fréquence cardiaque AD8232
Notes: Cette activité électrique peut être tracée sous forme d'un ECG ou électrocardiogramme et émettre pour une lecture analogique

## Slide 14: Filtrage de signal ECG
Signal original
Signal filtré
Un filtre passe bande.
Des hautes fréquences dues aux :
Mouvements de la personne.
Mauvais contact entre les électrodes et la peau.
Interférence avec les appareils électroniques.
Notes: signal présente une amélioration remarquable dans sa forme sans perdre l’informations importants

## Slide 15: Extraction des caractéristiques d’un signal ECG
Extraction des caractéristiques d’un signal ECG

## Slide 16: Apprentissage automatique
Apprentissage supervisé :
Dοnnées labélisées.
Apprentissage non supervisé :
Les dοnnées sοnt nοn étiquetées.
Apprentissage semi-supervisé :
Dοnnées labélisées et non labélisées.
- Un champs d’étude de l’intelligence artificielle.
- Donner aux ordinateurs la capacité d' apprendre à partir de données.

## Slide 17: Choix d’algorithme d’apprentissage automatique
Organigramme pour aider à choisir un algorithme d’apprentissage automatique
La taille des données et la catégorie (supervisé, non supervisé).
Notes: Lorsque vous avez un problème et vous ne savez pas quel algorithme doit être utiliser, Une règle générale doit être proposée par plusieurs entreprises dont ses activités sont basées sur l’apprentissage automatique. Prenons l’exemple de Scikit-learn [23] qui prend en compte quelques facteurs pour mieux choisir un algorithme d’apprentissage automatique.

## Slide 18: Les étapes pour appliquer l’Apprentissage automatique
Collecte de données
La quantité et la qualité de données déterminent la précision de notre modèle.
Préparation des données
Gérer les valeurs manquantes, éliminez les doublons, la conversions de types de données.
Choisissez et former un modèle
Choisir l’algorithme et construire le modèle d’apprentissage automatique.
Évaluer le modèle
Tester le modèle avec des données inédites.
Réglage des paramètres
Ajuster les paramètres du modèle pour améliorer les performances.
Faire des prédictions
Tester le modèle : une meilleure approximation de la performance du modèle dans le monde réel.

## Slide 19: Algorithmes d’pprentissage automatique
Machine à Vecteurs de Support
Trouver la frontière entre les catégories.
L’arbre de décision
Chaque nœud cοmpοrte une cοnditiοn, et les branchements sοnt en fοnctiοn de cette cοnditiοn Plus on descend dans l’arbre, plus on cumule les conditions.
Méthode des k plus proches voisins
Déterminer les objets similaires existent à proximité.
SVM
decision tree
KNN
Notes: C’est un algorithme d’apprentissage automatique supervisé, IL est utilisé pour la classification et de même pour la régression. Mais, il est souvent utilisé pour la classification. Le but de SVM est de trouver la frontière entre les catégories.

## Slide 20: Les bibliothèques utilisées pour la construction du modèle d’apprentissage automatique
NumPy
Pandas
Scikit-learn
Matplotlib
SciPy
Numpy : signifie Numerical Python c’est une bibliothèque qui fournit une multitude de fonctionnalités utiles pour résoudre des problèmes matriciels.
Pandas : c’est une bibliothèque pour l’analyse de données et une visualisation rapide des données.
Scipy : c’est une bibliothèque qui contient des modules d’algèbre linéaire, statistique et optimisation, elle est basée sur les fonctionnalités de Numpy.
Matplotlib : c’est une bibliothèque pour le traçage des représentations graphiques avec python.
Sckit-learn : c’est l’une des bibliothèques les plus utilisées pour construire des modèles d’apprentissage automatique. Elle supporte presque tous les algorithmes supervisés et non supervisés.

## Slide 21: Métriques d’évaluation des algorithmes
Matrice de confusion
Rapport de classification
Chaque ligne correspond à une classe réelle,
chaque colonne correspond à une classe estimée.
Le nombre de prédictions correctes divisé par
le nombre total d'éléments présents dans
cette classe.
Le nombre de prévisions correctes divisé par
le nombre de prévisions totales effectués.
Notes: TP (True Positives) : le cas où la prédiction est positive et la valeur réelle est effectivement positive.
TN (True Negatives) : le cas où la prédiction est négative et la valeur réelle est effectivement négative.
FP (False Positive) : le cas où la prédiction est positive mais où la valeur réelle est négative.
FN (False Negative) : le cas où la prédiction est négative mais où la valeur réelle est positive.

## Slide 22: Comparaison des algorithmes Apprentissage automatique
0. 9375
0. 8854
0.6233
Arbre de décision
Temps de construction du modèle : 72.03 s
Taille du modèle : 128.6 ko
KNN
Temps de construction du modèle : 1.03 s
Taille du modèle : 128.6 ko
.
SVM
Temps de construction du modèle : 0.01 s
Taille du modèle : 110.1 ko
Notes: No slide master

## Slide 23: Interface d'évaluation des données théoriques
Personne 52
Prédiction
100%
Personne 53
Prédiction
100%
Personne
2
Prédiction
100%
Notes: Alors pour valider notre algorithme sur les données théorique en va tester avec une simple interface web .il seffit d’ajouter un fichier qui contient les valeurs d’un signal ecg et de tapper sur le button predict pour charger le modele et retourner une résultat de prédiction .donc ceci est un exemple sur le personne numero 2 avec des nouveaux enregistrement et qui ne sont pas utilisé pour la construction du modèle .selon ces resultat de test.le modèle fournit des resultats correct pour tous les données tester.apres valider notre algorithme sur les donnes théorique de la base mit on doit aussi adapter notre algorithmes sur les données réel prevent du capteur.

## Slide 24: Déploiement du modèle SVM
-Filtrage et extraction
-Chargement du modèle SVM
-Prédire le résultat

## Slide 25: Déploiement du modèle dans l’application Android
25

## Slide 26: Envoi de signal ECG vers l’application android
Branchement pour l’ Envoi de signal ECG
Notes: La solution proposée était basée sur un matching direct entre un certain nombre de points caractéristiques du signal en entrée et un signal de la même personne enregistrée dans une base donnée. La partie du Machine Learning n’était pas traitée, malgré son importance dans la classification et la prédiction.

## Slide 27: Conception de l’application Android
Ensemble de services d'hébergement pour tous les applications mobiles.
Utilise la synchronisation des données.
Les applications Firebase restent réactives, même en mode hors connexion.
FireBase
Base de données open source intégrée dans chaque appareil.
Nécessite peu de mémoire lors de l'exécution (env. 250 ko).
Prend en charge les types de données (TEXT, INTEGER…)
Ne nécessite pas de configuration ou d'administration de la base de données.
Base de données SQLite

## Slide 28: Conception de l’application Android
Diagramme de séquence
28

## Slide 29: Fonctionnement du Bluetooth dans une application Android
Processus d’appariement
Processus de découverte
Former un canal de communication.
Un périphérique sera identifiable et découvert dans les recherches Bluetooth et par suite il acceptera les demandes de connexions.
Processus de liaison
Les périphériques commencent l’échange des données.
Libération du canal de communication
Les deux périphériques restent liés pour une future liaison.
29

## Slide 30: Visualisation des données reçues
Changement graphique en temps réel.
Labélisation personnalisée des graphes
Implémentation facile dans l’application Android.
Combinaisons de plusieurs types de graphe dans un seul diagramme.
Défilement horizontale et verticale des graphes.
Limitation des axes verticaux et horizontaux.
GraphView

## Slide 31
1
Résultat

## Slide 32: Application Android
Visualisation
Communication Bluetooth
Authentification
Visualiser les valeurs du capteur AD8232.
Établir une communication avec un module Bluetooth.

## Slide 33: Application Android

## Slide 34: Application Android

## Slide 35: Application Android

## Slide 36: Classification des résultats
Les nombres de prédictions positifs et négatifs.
évaluer le nombre de fois où nous avons des résultats de prédiction corrects.

## Slide 37: Conclusion
Authentification par signal ECG
Amélioration du modèle
Detection d’anomalies d’un signal ECG

## Slide 38: Merci pour votre attention
Merci